| ASiRAL A |
| --- |
| Druh výrobku: | tekutý vysoko alkalický čistiaci prostriedok |
| Zloženie: | žieravé alkálie, komplexotvorné látky |
| Rozsah použitia: | Čistenie nádob, ohrievačov, tankov a rozvodov. |
| Účinky/prednosti: | ASiRAL A je vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok s veľmi dobrou schopnosťou odstraňovať zvyšky bielkovín a súčasnou stabilizáciou tvrdosti vody. Vďaka jeho vysokému obsahu alkality je mimoriadne úsporní v spotrebe. |
| Používaná koncentrácia: | 1 - 2% |
| Používaná teplota: | studený - 90 °C |
| Technické údaje 1% ného: | p-hodnota : | 8,06 | pH-hodnota: | >13 |
|  | m-hodnota: | 8,11 | hustota: | 1,34 |
|  | Vodivosť1%: | 17,5 mS/cm |  |  |
| Penivosť: | nepenivý, bez odpeňovača |
| Dávkovanie: | dávkovacím čerpadlom alebo ručne |
| Stanovenie koncentrácie: | titrácia cez p - hodnotu |
| Stabilita pri teplote: | stabilný od +5°C do 50°C |
| Korózia: | Nenapáda ušľachtilú oceľ a gumu, Nie je vhodný pre hliník a farebné kovy |
| Skladovanie koncentrátu: | skladovateľný bez obmedzení |
| Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: |  |
| H290 – Môže byť korozívna pre kovy. H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P363 – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. |