| ASiRAL Pressenreiniger |
| --- |
| Druh výrobku: | tekutý, alkalický chlór obsahujúci prostriedok, mimoriadne účinný proti pliesňiam, oxidácii bielkovín, slizovým baktériám |
| Zloženie: | lúh sodný, aktívny chlór, stabilizátory |
| Rozsah použitia: | Vínne a ovocinárske lisy, predovšetkým aj pneumatické tankové/membránové lisy. Nanášať podľa znečistenia 5-10% až po koncentrát zo striekacím zariadením, nechať pôsobiť 15-30 min. a opláchnuť. Pri pneumatických lisoch z gumovými časťami je koncentrácia použitia max. 0,2% po použití zariadenia a plochy dobre opláchnuť. |
| Účinky/prednosti: | ASiRAL Pressenreiniger zabezpečí vďaka jeho vyváženému zloženiu mimoriadne silný čistiaci účinok. |
| Používaná koncentrácia: | od 5 % |
| Používaná teplota: | za studena |
| Technické údaje 1% ného: | p-hodnota : | 2,97 | pH-hodnota: | 11,6 |
|  | m-hodnota: | 4,01 | hustota (konc.): | 1,24 |
| Penivosť: | nepenivý |
| Dávkovanie: | manuálne |
| Stanovenie koncentrácie: | titrácia aktívneho chlóru |
| Stabilita pri teplote: | stabilný od 0°C do 50°C |
| Korózia: | Nepoužívať na hliník, dôkladne opláchnuť aby sa zabránilo poškodeniu membrán. |
| Iné: | skladovať za studena, chrániť pred slnečným žiarením |
| Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: |  |
| H290 – Môže byť korozívna pre kovy. H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 031 – Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. |