| ASiRAL San O |
| --- |
| Druh výrobku: | tekutý dezinfekční prostriedok na báze peroxidu vodíka |
| Zloženie: | peroxid vodíku, stabilizátory |
| Rozsah použitia: | dezinfekcia tankov, potrubných rozvodov |
| Účinky/prednosti: | ASiRAL San O Je čistý, účinný dezinfekční prostriedok, životnému prostrediu neškodí. Dezinfekční účinok je v studenom prostredí pomalý, zatiaľ čo pri vyšších teplotách stačí kratšia doba pôsobenia. |
| Používaná koncentrácia: | 0,2 % pre dlhodobú dezinfekciu dezinfekcia za studena: 0,8 – 1,0%, cca. 40 min. dezinfekcia za horúca(>65°C): 0,3 – 0,5 %, cca 15 min 2-20 % posilňovač mycej účinnosti kyselín 0,2-1% posilňovač mycej účinnosti lúhu (40-60 °C) |
| Používaná teplota: | 0 - 80 °C |
| Technické údaje 1% ného: | p-hodnota : | -0,07 | pH-hodnota: | 2,5- 4,5 |
|  | m-hodnota: | -0,04 | hustota (konc.): | 1,1 |
| Penivosť: | nepenivý |
| Dávkovanie: | čerpadlom alebo ručne |
| Stanovenie koncentrácie: | titrácia obsahu aktívneho kyslíku |
| Stabilita pri teplote: | 0 až 40 °C, pri vyššej teplote pomalí rozklad a tvorba kyslíku. |
| Korózia: | Napadá železo a normálnu oceľ. Vhodný pre hliník, nerez a plasty. Nepoužívať v uzavretých systémoch bez možnosti vyrovnávania tlaku. |
| Iné: | Obmedzená trvanlivosť. Skladovať v chlade a chrániť pred slneným žiarením. |
| Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: |  |
| H302 – Škodlivý po požití. H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. H332 – Škodlivý pri vdýchnutí. P260 – Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301 + P330 + P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P363 – Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. |