| ASiRAL SEPT |
| --- |
| Druh výrobku: | tekutý dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu |
| Zloženie: | alkohol, voda, konzervačné látky |
| Rozsah použitia: | Plniace zariadenia, uzatváračky, membrány, tak ako všetky povrchy odolné alkoholu. |
| Účinky/prednosti: | ASiRAL Sept je vysoko účinný dezinfekční prostriedok na báze alkoholu s príjemnou manipuláciou. Mikrobiálne zárodky budú v krátkom čase zničené, pričom sa dezinfekční prostriedok vyparí. Povrchy zostávajú bez znečistenia. |
| Používaná koncentrácia: | prostriedok je priamo k použitiu |
| Používaná teplota: | 0-40 °C |
| Doba pôsobenia: | 5 – 30 min po aplikácii |
| Technické údaje 1% ného: | p-hodnota : | - 0,02 | pH-hodnota: | 6,5 |
|  | m-hodnota: | - 0,07 | hustota (konc.): | 0,88 |
| Penivosť: | nepenivý |
| Dávkovanie: | nanesením alebo nastriekaním |
| Stanovenie koncentrácie: | - |
| Stabilita pri teplote: | - 20°C do 40°C, chrániť pred teplom |
| Korózia: | žiadna korózia na materiáloch |
| Iné: | skladovateľný bez obmedzení |
| Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: |  |
| H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary. H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí. H332 – Škodlivý pri vdýchnutí. H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. P233 – Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P303 + P361 + P353 – PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P304 + P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. P305 + P351 + P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P308 + P313 – Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P271 – Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. |